## Slide 1
地震工程-期末報告
Student Name : 涂子彧、邱昱倫、周芷琦
Student ID : 11372011、11372009、11372004
Presentation Date : Jun.5 , 2025

## Slide 2: Introduction and Motivation for Research

## Slide 3: 結構基本參數
Damper7 |  |  | 
 | 質量m | 2538000 | kg
 | 勁度k | 389203.72 | N/m
 | 自然頻率Wn | 0.3916 | rad/s
 | 阻尼比 | 0.0857 | 
 | 質量比 | 0.03 | 
 | 調諧頻率比 | 0.9592 | 
Damper8 |  |  | 
 | 質量m | 8460000 | kg
 | 勁度k | 1089725.92 | N/m
 | 自然頻率Wn | 0.3589 | rad/s
 | 阻尼比 | 0.1527 | 
 | 質量比 | 0.1 | 
 | 調諧頻率比 | 0.8789 | 
Damper9 |  |  | 
 | 質量m | 16920000 | kg
 | 勁度k | 1722875.79 | N/m
 | 自然頻率Wn | 0.3191 | rad/s
 | 阻尼比 | 0.2098 | 
 | 質量比 | 0.2 | 
 | 調諧頻率比 | 0.7815 | 
結構物
TMD
DOF 1 |  |  | 
 | 質量m | 84600000 | kg
 | 勁度k | 71200000 | N/m
 | 阻尼係數C | 155226.7529 | (N*s)/m
 | 自然頻率Wn | 0.4083 | rad/s
 | 阻尼比 | 0.0045 | 
DOF 2 |  |  | 
 | 質量m | 84600000 | kg
 | 勁度k | 71200000 | N/m
 | 阻尼係數C | 155226.7529 | (N*s)/m
 | 自然頻率Wn | 1.144 | rad/s
 | 阻尼比 | 0.0125 | 
DOF 3 |  |  | 
 | 質量m | 84600000 | kg
 | 勁度k | 71200000 | N/m
 | 阻尼係數C | 155226.7529 | (N*s)/m
 | 自然頻率Wn | 1.6531 | rad/s
 | 阻尼比 | 0.018 | 
Mode 1 |  |  | 
 | 模態質量 | 84600000 | kg
 | 模態頻率 | 0.4083 | rad/s
模態向量 [0.32798528 , 0.59100905 , 0.73697623]

## Slide 4: 地震地表加速度歷時圖
Average :0.000000 g
RMS : 0.029131 g
Peak : 0.506825 g

## Slide 5: Without Damper
DOF 1 | 
Average | 0.000008m
RMS | 0.00039388m
Peak | 0.00254629m
DOF 2 | 
Average | 0.00000299m
RMS | 0.00027868m
Peak | 0.00259883m
DOF 3 | 
Average | -0.00000014m
RMS | 0.00026798m
Peak | 0.00267715m

## Slide 6: With Damper 7
DOF 1 | 
Average | 0.00000739m
RMS | 0.00038818m
Peak | 0.00254351m
DOF 2 | 
Average | 0.00000262m
RMS | 0.00027525m
Peak | 0.00259790m
DOF 3 | 
Average | -0.00000029m
RMS | 0.00026411m
Peak | 0.00267632m
DOF 4 (damper 7) | 
Average | -0.00001302m
RMS | 0.00031306m
Peak | 0.00246257m

## Slide 7: With Damper 8
DOF 1 | 
Average | 0.00000689m
RMS | 0.00037951m
Peak | 0.00254195m
DOF 2 | 
Average | 0.00000251m
RMS | 0.00027137m
Peak | 0.00259597m
DOF 3 | 
Average | -0.00000017m
RMS | 0.00025599m
Peak | 0.00267025m
DOF 4 (damper 8) | 
Average | -0.00000661m
RMS | 0.00024611m
Peak | 0.00238405m

## Slide 8: With Damper 9
DOF 1 | 
Average | 0.00000652m
RMS | 0.00037172m
Peak | 0.00254349m
DOF 2 | 
Average | 0.00000253m
RMS | 0.00026887m
Peak | 0.00259307m
DOF 3 | 
Average | 0.00000003m
RMS | 0.00024758m
Peak | 0.00265894m
DOF 4 (damper 9) | 
Average | -0.00000422m
RMS | 0.00022282m
Peak | 0.00232563m

## Slide 9: DOF 1 Displacement with different TMD

## Slide 10: DOF 2 Displacement with different TMD

## Slide 11: DOF 3 Displacement with different TMD

## Slide 12: Conclusion